| INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA |
| --- |
| STOŁY CHŁODNICZE serii | DM-940xx DM-910xx DM-900xx DM-90x0x DM-940xx-c (ciągi) | DM-S-940xx DM-S-93043 DM-S-910xx DM-S-900xx DM-S-90x0x |
| PODSTAWY CHŁODNICZE serii…. | DM-9470x |  |
| LADY SAŁATKOWE serii | DM-9404x DM-94060-c (ciągi) |  |
| STOŁY MROŹNICZE serii | DM-9500x DM-95044 DM-9050x | DM-S-9500x DM-S-9504x DM-S-9050x |

UWAGI:

Tym znakiem oznaczone są informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej eksploatacji urządzenia. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy dokładnie zaznajomić się z niniejszą instrukcją użytkowania

# ZASADY PRAWIDŁOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy obsługi oraz długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Zaznajomić obsługę z podstawowymi przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektrycznych, z zasadami bezpiecznej pracy i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

- Praktycznie zaznajomić obsługę z zasadami prawidłowej eksploatacji

- Zabrania się włączania urządzenia do sieci zasilającej, której nie sprawdzono uprzednio pod względem prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej

- Zabrania się włączania urządzenia do gniazda wtykowego nie posiadającego kołka zerującego

- Zabrania się mycia, czyszczenia oraz wszelkich napraw urządzenia podłączonego do sieci zasilającej

- Wszelkie naprawy urządzenia może dokonywać jedynie osoba do tego uprawniona, przestrzegając zasady wymiany uszkodzonych części na identyczne

- Za użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami niniejszej instrukcji, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności

- Zabrania się zasłaniania żaluzji komory agregatu skraplającego, ponieważ może to wpłynąć na prawidłową pracę urządzenia. Minimalna przestrzeń przed żaluzją komory agregatu powinna wynosić minimum 1 metr

- Urządzenia można eksploatować w zakresie temperatur otoczenia od 16 do 32º C (klasa klimatyczna 4) i wilgotności względnej do 60% w pomieszczeniu suchym i przewiewnym.

- Dla pracy urządzeń w temperaturze otoczenia >32°C może wystąpić nieuzyskiwanie najniższych deklarowanych temperatur pracy oraz zwiększenie zużycia energii elektrycznej

- W przypadku wyeksploatowania urządzenia należy pamiętać o jego ekologicznej utylizacji. Przy pracach związanych z utylizacją i złomowaniem należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów. Przed złomowaniem należy urządzenie całkowicie zabezpieczyć przez odcięcie przewodu zasilającego.

- W sprzęcie nie wolno przechowywać substancji wybuchowych takich jak puszki z aerozolem z gazem palnym

- Urządzenia nie zostały przewidziane do pracy poza budynkami i nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz, światło słoneczne).

- Nie dopuszcza się magazynowania w pomieszczeniach gdzie mogą wystąpić temperatury ujemne.

- Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu wykorzystania jej w przyszłości lub przekazania ewentualnemu następnemu użytkownikowi

SPIS TREŚCI

ZASADY PRAWIDŁOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY	2

PRZEZNACZENIE	4

DZIAŁANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ.	4

NASTAWA TEMPERATURY WNĘTRZA	4

PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	4

PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	5

EKSPLOATACJA	5

TRANSPORT	6

DANE TECHNICZNE	7

Tabela 1.Stoły chłodnicze serii DM i DM-S	7

Tabela 2.Stoły chłodnicze serii DM i DM-S ze zlewozmywakiem	7

Tabela 3.Stoły chłodnicze serii DM i DM-S z drzwiami przeszklonymi	8

Tabela 4.Stoły chłodnicze serii DM i DM-S z drzwiami przeszkl i zlewozmywakiem	8

Tabela 5.Stoły chłodnicze serii DM i DM-S do przygotowania pizzy	9

Tabela 6.Stoły chłodnicze serii DM- do ciągów	9

Tabela 7. Lady sałatkowe serii DM i DM-S	10

Tabela 8.Stoły mroźnicze serii DM i DM-S	10

Tabela 9.Stoły i podstawy chłodnicze serii DM i DM-S	10

TABLICZKA ZNAMIONOWA	11

UWAGA	OBSŁUGA STEROWNIKA ORAZ SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAŁĄCZNIKU NR

1b	–	STOŁY I LADY CHŁODNICZE

2a	–	STOŁY MROŹNICZE

# PRZEZNACZENIE

Urządzenia produkowane przez firmę DORA METAL należą do grupy profesjonalnych urządzeń chłodniczych i mroźniczych. Przeznaczone są do krótkotrwałego przechowywania artykułów spożywczych w miejscu pracy.

Mają zastosowanie w zakładach gastronomicznych, cukierniach, kawiarniach, sieciach sklepów, w których istnieje konieczność przechowywania produktów spożywczych w stanie schłodzonym lub zmrożonym, pozwalającym na zachowanie ich walorów smakowych, zapachowych i estetycznych.

Zakresy regulacji temperatury dla poszczególnych typów urządzeń zostały przedstawione w danych technicznych.

Uwaga: Urządzenia nie zostały przewidziane do pracy poza budynkami i nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz, światło słoneczne).

Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe użytkowanie urządzenia, niezgodne z jego przeznaczeniem

# DZIAŁANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ.

W urządzeniu odbywa się jednostopniowy, sprężarkowy obieg chłodniczy. Układ chłodniczy wypełniony jest ekologicznym czynnikiem chłodniczym dopuszczonym przez aktualne przepisy prawa (dane zawarte na tabliczce znamionowej). Elementem rozprężnym jest rurka kapilarna.

# NASTAWA TEMPERATURY WNĘTRZA

Czujnik elektronicznego regulatora temperatury umieszczony jest na ścianie komory. Regulator zaprogramowany jest tak, aby urządzenie osiągało temperaturę wnętrza podaną w danych technicznych. Sposób nastawy żądanej temperatury podany jest w załączniku nr 1b i 2a.

# PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pierwsze uruchomienie i konserwacja codzienna  może być wykonywana przez obsługę pod warunkiem ścisłego przestrzegania poniżej wymienionych zaleceń. Producent urządzenia odrzuci odpowiedzialność, za jakiekolwiek operacje, wykonywane przy urządzeniu bez przestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy urządzenie bezwzględnie odłączyć od sieci elektrycznej. Nie wolno usuwać jakichkolwiek układów zabezpieczających.

Przed pierwszym uruchomieniem należy usunąć folię ochronną. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka odtłuszczającego, stosowanego do mycia naczyń kuchennych, używając delikatnej ściereczki zgodnie z kierunkiem szlifu, nigdy ruchami okrężnymi. Folię ochronną usuwać powoli aby uniknąć pozostawiania resztek kleju. Gdyby jednak klej pozostał, można go usunąć za pomocą odpowiedniego nie powodującego korozji rozpuszczalnika, następnie powierzchnie opłukać i wytrzeć do sucha.

Do codziennego czyszczenia należy używać neutralnego mydła, środków do czyszczenia szyb lub detergentu płynnego w 90 % ulegającego biodegradacji, (dla zminimalizowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do otaczającego środowiska) oraz delikatnej  ściereczki zawsze zgodnie z kierunkiem szlifu, nigdy ruchami okrężnymi.

Nie wolno stosować środków szorujących, materiałów zawierających wełnę stalową, które mogłyby zarysować powierzchnię oraz środków zawierających agresywne kwasy.  Do mycia nie używać strumienia wody a jedynie wilgotnej ściereczki.

Po umyciu wyrobu, przed podłączeniem do sieci elektrycznej, urządzenie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła, w miejscu nienarażonym na działanie promieni słonecznych.

Przy planowaniu rozmieszczenia urządzenia należy uwzględnić miejsce na swobodne otwarcie drzwi i szuflad oraz żaluzji w celu swobodnego wysunięcia agregatu do serwisowania a także dostępu do czyszczenia skraplacza.

Urządzenie należy odstawić od ściany w celu zapewnienia swobodnego obiegu powietrza przez skraplacz.

Sprawdzić czy wypoziomowana jest podłoga, na której zostanie ustawione urządzenie. Następnie wypoziomować urządzenie, wykorzystując do tego celu regulowane nóżki, sprawdzając jednocześnie czy dobrze zamykają się drzwi.

# PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Konstrukcja urządzenia jest wykonana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi:

- dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE

- dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE

- normy PN-EN 60335-2-89, PN-EN 60335-1

- normy PN-EN 55014-1, PN-EN-55014-2, PN-EN 61000-3

Urządzenie jest przystosowane do zasilania z sieci 230V 50Hz i powinno być zasilane z osobnego obwodu niskiego napięcia.  Uziemione gniazdo wtykowe musi posiadać zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym dobranym zgodnie z wymaganiami lokalnych norm i przepisów wg. parametrów podanych na tabliczce znamionowej. Parametry wyłącznika różnicowo-prądowego należy dobrać w zależności od wartości prądu, podanego na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenia wyposażone są w giętki przewód zasilający typu HO5VV-F (3x1,5mm², w tym żyła ochronna). W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić jego wymianę przez specjalistę z serwisu technicznego, lub przez wykwalifikowaną osobę z odpowiednimi uprawnieniami

Urządzenia wyposażone są w zacisk do przyłączenia zewnętrznych żył wyrównawczych oznaczony symbolem . Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość wykonania i skuteczność działania połączeń wyrównawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41

Uruchomienie urządzenia, może nastąpić tylko po potwierdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wynikami z pomiarów, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po stwierdzeniu, że instalacja elektryczna spełnia ww. wymagania, można do niej przyłączyć urządzenie. Przyłącza dokonujemy poprzez włożenie wtyczki przewodu przyłączeniowego do gniazda wtykowego. Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do pracy.

Ponieważ w trakcie transportu urządzenie mogło być odchylane od pionu o kąt większy niż 30, przed przyłączeniem urządzenia do sieci należy odczekać około 34 godzin. W przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie agregatu skraplającego.

# EKSPLOATACJA

Temperatura chłodzonej przestrzeni i cykl pracy agregatu mogą ulegać wahaniom. Zależą one od temperatury otoczenia, ilości włożonych świeżych produktów oraz napływu ciepła z zewnątrz. Dlatego należy unikać zbędnego otwierania drzwi oraz wkładania ciepłych artykułów żywnościowych o temperaturach znacznie przekraczających temperatury przechowywania. Może to, bowiem znacznie przedłużyć czas schładzania produktów.

Podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać zasady, aby maksymalny załadunek nie przekraczał wartości określonych w tabelach przedstawionych w dalszej części instrukcji. Produkty należy tak ustawiać, aby umożliwić obieg powietrza przez chłodnicę.

Pierwsze zapełnienie przestrzeni chłodzonej należy dokonywać po uprzednim jej wychłodzeniu do temperatury pracy. Zasada ta powinna być także przestrzegana po dłuższej przerwie w eksploatacji.

Co pewien okres czasu zaleca się przerwę w eksploatacji urządzenia celem oczyszczenia jego wnętrza, naturalnego odszronienia parownika, oczyszczenia skraplacza agregatu oraz sprawdzenia stanu uszczelek drzwi. W urządzeniach mroźniczych przed przymarzaniem uszczelki chroni przylgnia podgrzewana grzałką elektryczną. Ewentualna wymiana uszczelki polega na jej wyjęciu i wciśnięciu nowej w rowek profila.

Przed dokonaniem w/w czynności należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym oraz wyjąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.

W celu oczyszczenia skraplacza należy zdjąć żaluzję czołową komory agregatu odkręcając ręcznie cztery śruby. Czyszczenie skraplacza agregatu należy wykonywać nie rzadziej jak jeden raz w miesiącu. Czynność tę należy wykonywać miękką szczotką i odkurzaczem.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody

Za uszkodzenie agregatu skraplającego powstałe w wyniku nieprzestrzegania czystości skraplacza producent nie ponosi odpowiedzialności!

Zaszronienie parownika jest likwidowane automatycznie.

Wszystkie nastawy sterownika konieczne do normalnego funkcjonowania urządzenia są wprowadzone przez producenta.

Absolutnie niedozwolone jest ingerowanie w parametry systemowe sterownika, gdyż może to spowodować bardzo poważne konsekwencje włącznie ze zniszczeniem towaru i urządzenia chłodniczego.

Urządzenia wyposażone są w system odparowania skroplin przy pomocy gorącego czynnika płynącego w wężownicy miedzianej lub grzałki elektrycznej znajdującej się w wysuwanej kuwecie pod dnem. W stołach mrpźniczych z agregatem z boku skropliny spływające do wysuwanej pod agregatem kuwety odparowane są ciepłym powietrzem w maszynowni.

Nie należy przesuwać po powierzchni blachy (blat, dno komory) twardych, szorstkich przedmiotów (np. talerzy) mogących zarysować powierzchnie. Zarysowania takie nie podlegają gwarancji.

# TRANSPORT

Producent wysyła urządzenie na palecie zabezpieczone tekturowymi kątownikami oraz folią. W czasie transportu należy zabezpieczyć urządzenie przed przesuwaniem się.

Urządzenie należy transportować w pozycji pracy. Po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem (przed rozpakowaniem) należy sprawdzić czy podczas transportu nie powstały jakieś uszkodzenia. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić przewoźnikowi. W żadnym wypadku uszkodzone urządzenie nie może zostać zwrócone do jego producenta, bez powiadomienia, oraz bez wcześniej otrzymanej od niego pisemnej zgody.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za urządzenie, które uległo uszkodzeniu w czasie transportu.

# DANE TECHNICZNE

## Tabela 1. Stoły chłodnicze serii DM i DM-S

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 94002 90002* | 94003 90003* | 94004 90004* | 94044 90044* | 94001 90401* | 94007 90407* |
| Szerokość | mm | 1325 1125* | 1825 1625* | 2325 2125* | 950 | 1475 1275* | 2050 1850* |
| Głębokość | mm | 700 (600) | 800 |
| Wysokość | mm | 850 |
| Ilość drzwi | szt. | W zależności od opcji wykonania | 2 | 3 |
| Ilość szuflad | szt. |  |  |  |
| Pojemność komór | litr | 2 x 110 (2 x 95) | 3 x 110 (3 x 95) | 4 x 110 (4 x 95) | 2 x 85 (2 x 65) | 2 x 150 | 3 x 150 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 60 (48) | 90 (72) | 120 (96) | 45 (36) | 84 | 126 |
| Max obciąż półki/szuflad | kgkg | 30/30 |
| Temperatura wnętrza | O C | -2...+10 | +2...+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

*stoły chłodnicze bez agregatu

## Tabela 2. Stoły chłodnicze serii DM i DM-S ze zlewozmywakiem

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 91002 | 91003 | 91004 |
| Szerokość | mm | 1325 | 1825 | 2325 |
| Głębokość | mm | 700(600) |
| Wysokość | mm | 850 |
| Ilość drzwi | szt. | w zależności od opcji wykonania |
| Ilość szuflad | szt. |  |
| Pojemność komór | litr | 2 x 110 (2 x 95) | 3 x 110 (3 x 95) | 4 x 110 (4 x 95) |
| Max obciąż półki/szuflad | kgkg | 30/30 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 60 (48) | 90 (72) | 120 (96) |
| Temperatura wnętrza | O C | -2...+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

## Tabela 3. Stoły chłodnicze serii DM i DM-S z drzwiami przeszklonymi

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 94005 90005* | 94006 90006* | 94008 90008* |
| Szerokość | mm | 1325 1125* | 1825 1625* | 2325 2125* |
| Głębokość | mm | 700 (600) |
| Wysokość | mm | 850 |
| Ilość drzwi | szt. | 2 | 3 | 4 |
| Pojemność komór | litr | 2 x 110 (2 x 95) | 3 x 110 (3 x 95) | 4 x 110 (4 x 95) |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 60 (48) | 90 (72) | 120 (96) |
| Max obciąż półki | kgkg | 30 |
| Temperatura wnętrza | O C | +2...+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

* stoły chłodnicze bez agregatu

## Tabela 4. Stoły chłodnicze serii DM i DM-S z drzwiami przeszklonymi i zlewozmywakiem

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 91005 | 91006 | 91008 |
| Szerokość | mm | 1325 | 1825 | 2325 |
| Głębokość | mm | 700 (600) |
| Wysokość | mm | 850 |
| Ilość drzwi | szt. | 2 | 3 | 4 |
| Pojemność komór | litr | 2 x 110 (2 x 95) | 3 x 110 (3 x 95) | 4 x 110 (4 x 95) |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 60 (48) | 90 (72) | 120 (96) |
| Max obciąż półki | kgkg | 30 |
| Temperatura wnętrza | O C | +2...+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

## Tabela 5. Stoły chłodnicze serii DM i DM-S do przygotowania pizzy

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 94042 | 94048 | 94049 | 94051 |
| Szerokość | mm | 950 | 1475 | 1975 | 1475 |
| Głębokość | mm | 700 | 820 | 780 | 800 |
| Wysokość | mm | 850/1120 | 850/1415 | 1000/1400 | 850/1050 |
| Ilość drzwi | szt. | 2 |
| Ilość szuflad | szt. | - | 5 | - |
| Pojemność komór | litr | 2 x 85 | 2 x 150 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 48 | 72 | 96 | 72 |
| Max obciąż półki | kgkg | 30 |
| Temperatura wnętrza | O C | 0...+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

## Tabela 6. Stoły chłodnicze serii DM- do ciągów

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 94002-c 94012-c, 022-c, 032-c | 94003-c 94013-c, 023-c, 033-c | 94044-c | 94043-c |
| Szerokość | mm | 1395 1325 | 1895 1825 | 1030 952 | 500 |
| Głębokość | mm | 700 705/800 |
| Wysokość | mm | 850 900 |
| Ilość drzwi | szt. | 2 | 3 | 2 |
| Pojemność komór | litr | 2 x 110 | 3 x 110 | 2 x 85 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 60 | 90 | 120 (96) |
| Max obciąż półki/szuflad | kgkg | 30/30 | 30/30 | 20 |
| Temperatura | O C | -2...+10 komora, płyta i wanna temp. wynikowa | -2…+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

## Tabela 7. Lady sałatkowe serii DM i DM-S

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 94041 | 94040 | 94047 | DM-94060-c do ciągu |
| Szerokość | mm | 950 | 1030 952 |
| Głębokość | mm | 700 | 800 705 |
| Wysokość | mm | 850 | 850/1465 | 850/1260 | 850 900 |
| Ilość drzwi | szt. | 2 |
| Ilość szuflad | szt. | - |
| Pojemność komór | litr | 2 x 65 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 2 x 64 |
| Max obciąż półki | kgkg | 25 |
| Temperatura wnętrza | O C | 0... +10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

## Tabela 8. Stoły mroźnicze serii DM i DM-S

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 95002 90502* | 95003 90503* | 95044 95043 |
| Szerokość | mm | 1325 1125* | 1825 1625* | 950 500 |
| Głębokość | mm | 700 | 600(700) 530 |
| Wysokość | mm | 850 | 850 890 |
| Ilość drzwi | szt.. | 2 | 3 | 2 1 |
| Ilość szuflad | szt. | w zależności od opcji - | 2 |
| Pojemność komór | litr | 2x110 | 3x110 | 2x65 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 60 | 90 | 36(45) |
| Max obciąż półki | kgkg | 30 | 20 |
| Temperatura wnętrza | O C | -14...-21 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

* stoły mroźnicze bez agregatu

## Tabela 9. Stoły i podstawy chłodnicze serii DM i DM-S

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | DM-S-94043.0 | DM-S-94043.2 | DM-S-93043 | DM-94702 DM-94703 |
| Szerokość | mm | 500 | 1475 |
| Głębokość | mm | 530 | 800 |
| Wysokość | mm | 890 | 850/1050 |
| Ilość drzwi | szt. | 1 | - | 1 przeszklone | - |
| Ilość szuflad | szt. | - | 2 | - | 4 6 |
| Pojemność komór | litr | 80 | 1/2GN h=150 2/3GN h=150 | 80 | 4x1/1GN h=100 6x1/1 GN h=100 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 20 | 20 | 20 | 20 30 |
| Max obciąż półki/szuflad | kgkg | 20/20 |
| Temperatura wnętrza | O C | -2…+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Prąd znamionowy |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ sprężarki |  |  |

# TABLICZKA ZNAMIONOWA

DORA METAL Sp. z o.o.

ul. Chodzieska 27

64-700 Czarnków

Telefon	+48 (067) 255 20 42

Faks	+48 (067) 255 25 15

http://www.dora-metal.pl

e-mail:	info@dora-metal.pl

serwis@dora-metal.pl

serwis tel. 602 286 179, 606 856 002

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być zmieniane przez DORA METAL bez powiadomienia użytkownika. Żadna część tego dokumentu nie może być reprodukowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie albo przez jakiekolwiek środki, bez pisemnego zezwolenia DORA METAL

Prawa autorskie © 2013 dla DORA METAL Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone

# Text boxes

Napięcie znamionowe

Częstotliwość prądu

Prąd znamionowy

Max moc oświetlenia

Moc układów grzejnych

Nr fabryczny

Masa

Klasa klimatyczna

Typ agregatu

Czynnik chłodniczy

Nazwa i typ wyrobu

Miejsce na oznaczenie wyrobu

Dane dotyczące producenta

Zakres temperatury

Masa czynnika