| INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA |
| --- |
| SZAFY CHŁODNICZE serii | DM-921xx DM-922xx DM-9310x | DM-S-921xx |
| SZAFY CHŁODNICZE BANKIETOWE serii | DM-S-9408x |
| SZAFY MROŹNICZE serii SZAFY CHŁODNICZO-MROŹNICZE serii | DM-9210x DM-9310x DM-9211x | DM-S-9210x DM-S-9211x |

Tym znakiem oznaczone są informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej eksploatacji urządzenia

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy dokładnie zaznajomić się z niniejszą instrukcją

# ZASADY PRAWIDŁOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy obsługi oraz długotrwałej i bezawaryjnej pracy urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Zaznajomić obsługę z podstawowymi przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń elektrycznych, z zasadami bezpiecznej pracy i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

- Praktycznie zaznajomić obsługę z zasadami prawidłowej eksploatacji

- Zabrania się włączania urządzenia do sieci zasilającej, której nie sprawdzono uprzednio pod względem prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej

- Zabrania się włączania urządzenia do gniazda wtykowego nie posiadającego kołka zerującego

- Zabrania się mycia, czyszczenia oraz wszelkich napraw urządzenia podłączonego do sieci zasilającej

- Wszelkie naprawy urządzenia może dokonywać jedynie osoba do tego uprawniona, przestrzegając zasady wymiany uszkodzonych części na identyczne

- Za użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami niniejszej instrukcji, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności

- Zabrania się zasłaniania żaluzji komory agregatu skraplającego, ponieważ może to wpłynąć na prawidłową pracę urządzenia. Minimalna przestrzeń przed żaluzją komory agregatu powinna wynosić minimum 1 metr

- Urządzenia można eksploatować w zakresie temperatur otoczenia od 16 do 32º C i wilgotności względnej do 60% ( klasa klimatyczna  4) w pomieszczeniu suchym i przewiewnym.

- Dla pracy urządzeń w temperaturze otoczenia >32°C może wystąpić nieuzyskiwanie najniższych deklarowanych temperatur pracy oraz zwiększenie zużycia energii elektrycznej

- W przypadku wyeksploatowania urządzenia należy pamiętać o jego ekologicznej utylizacji. Przy pracach związanych z utylizacją i złomowaniem należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów. Przed złomowaniem należy urządzenie całkowicie zabezpieczyć przez odcięcie przewodu zasilającego.

- W sprzęcie nie wolno przechowywać substancji wybuchowych takich jak puszki z aerozolem z gazem palnym

- Urządzenia nie zostały przewidziane do pracy poza budynkami i nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz, światło słoneczne).

- Nie dopuszcza się magazynowania w pomieszczeniach gdzie mogą wystąpić temperatury ujemne.

- Prosimy o zachowanie tej instrukcji w celu wykorzystania jej w przyszłości lub przekazania ewentualnemu następnemu użytkownikowi

# SPIS TREŚCI

ZASADY PRAWIDŁOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY	2

SPIS TREŚCI	3

PRZEZNACZENIE	4

DZIAŁANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ	4

NASTAWA TEMPERATURY WNĘTRZA	4

PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA	4

PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	5

EKSPLOATACJA	6

WYMIANA ŚWIETLÓWKI (oświetlenie opcjonalne)	7

ZASADY PRAWIDŁOWEJ I BEZPIECZNEJ PRACY	7

TRANSPORT	7

DANE TECHNICZNE	8

Tabela 1. Szafy chłodnicze nierdzewne serii DM-	8

Tabela 2. Szafy chłodnicze nierdzewne serii DM- oraz szafy bankietowe DM-S-	8

Tabela 3. Szafy chłodnicze zapleczowe Al/Zn serii DM-	9

Tabela 4. Szafy chłodnicze malowane serii DM-	9

Tabela 5. Szafy mroźnicze malowane serii DM-	10

Tabela 6. Szafy mroźnicze i chłodniczo-mroźnicze nierdzewne serii DM- i DM-S	10

TABLICZKA ZNAMIONOWA	11

UWAGA!	OBSŁUGA STEROWNIKA ORAZ SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZAŁĄCZNIKU NR:

1b	–	SZAFY CHŁODNICZE

2a	–	SZAFY MROŹNICZE

1b + 2a	–	SZAFY CHŁODNICZO-MROŹNICZE

# PRZEZNACZENIE

Urządzenia produkowane przez firmę DORA METAL należą do grupy profesjonalnych urządzeń chłodniczych i mroźniczych. Przeznaczone są do krótkotrwałego przechowywania artykułów spożywczych w miejscu pracy. Mają zastosowanie w zakładach gastronomicznych, cukierniach, kawiarniach, sieciach sklepów itp. jednostkach, w których istnieje konieczność przechowywania produktów spożywczych w stanie schłodzonym lub zmrożonym, pozwalającym na zachowanie ich walorów smakowych, zapachowych i estetycznych.

Zakresy regulacji temperatury dla poszczególnych typów urządzeń zostały przedstawione w danych technicznych.

Uwaga: Urządzenia nie zostały przewidziane do pracy poza budynkami i nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz, światło słoneczne). Nie dopuszcza się magazynowania w pomieszczeniach gdzie mogą wystąpić temperatury ujemne.

Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe użytkowanie urządzenia, niezgodne z jego przeznaczeniem

# DZIAŁANIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ

W urządzeniu odbywa się jednostopniowy, sprężarkowy obieg chłodniczy. Układ chłodniczy wypełniony jest ekologicznym czynnikiem chłodniczym R404A (dla szaf mroźniczych), czynnikiem R134a (dla szaf chłodniczych) – dane zawarte na tabliczce znamionowej. Elementem rozprężnym jest rurka kapilarna.

# NASTAWA TEMPERATURY WNĘTRZA

Czujnik elektronicznego regulatora temperatury umieszczony jest na tylnej ścianie komory, wewnątrz osłony. Regulator zaprogramowany jest tak, aby urządzenie osiągało temperaturę wnętrza podaną w danych technicznych. Sposób nastawy żądanej temperatury podany jest w załączniku nr 1b i 2a.

# PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pierwsze uruchomienie i konserwacja codzienna  może być wykonywana przez obsługę pod warunkiem ścisłego przestrzegania poniżej wymienionych zaleceń. Producent urządzenia odrzuci odpowiedzialność, za jakiekolwiek operacje, wykonywane przy urządzeniu bez przestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy urządzenie bezwzględnie odłączyć od sieci elektrycznej. Nie wolno usuwać jakichkolwiek układów zabezpieczających.

Przed pierwszym uruchomieniem należy usunąć folię ochronną. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne umyć ciepłą wodą z dodatkiem środka odtłuszczającego, stosowanego do mycia naczyń kuchennych, używając delikatnej ściereczki zgodnie z kierunkiem szlifu, nigdy ruchami okrężnymi. Folię ochronną usuwać powoli aby uniknąć pozostawiania resztek kleju. Gdyby jednak klej pozostał, można go usunąć za pomocą odpowiedniego nie powodującego korozji rozpuszczalnika, następnie powierzchnie opłukać i wytrzeć do sucha.

Do codziennego czyszczenia należy używać neutralnego mydła, środków do czyszczenia szyb lub detergentu płynnego w 90 % ulegającego biodegradacji, (dla zminimalizowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do otaczającego środowiska) oraz delikatnej  ściereczki zawsze zgodnie z kierunkiem szlifu, nigdy ruchami okrężnymi.

Nie wolno stosować środków szorujących, materiałów zawierających wełnę stalową, które mogłyby zarysować powierzchnię oraz środków zawierających agresywne kwasy.  Do mycia nie używać strumienia wody a jedynie wilgotnej ściereczki.

Po umyciu wyrobu, przed podłączeniem do sieci elektrycznej, urządzenie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Przy planowaniu rozmieszczenia urządzenia należy uwzględnić miejsce na swobodne otwarcie drzwi.

Urządzenie należy odstawić od ściany w celu zapewnienia swobodnego obiegu powietrza przez skraplacz. Nad urządzeniem należy pozostawić, co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni, z boków i z tyłu należy pozostawić nie mniej niż 10 cm wolnej przestrzeni, co zapewni odpowiedni obieg powietrza dla prawidłowej pracy urządzenia

Sprawdzić czy wypoziomowana jest podłoga, na której zostanie ustawione urządzenie. Następnie wypoziomować urządzenie, wykorzystując do tego celu regulowane nóżki, sprawdzając jednocześnie czy dobrze zamykają się drzwi.

Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła, w miejscu nienarażonym na działanie promieni słonecznych. Urządzenia nie zostały przewidziane do pracy poza budynkami i nie mogą być wystawione na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, światło słoneczne).

# PRZYŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Konstrukcja urządzenia jest wykonana zgodnie z odpowiednimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi:

- dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE

- dyrektywa zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE

- normy PN-EN 60335-2-89, PN-EN 60335-1

- normy PN-EN 55014-1, PN-EN-55014-2, PN-EN 61000-3

Urządzenie jest przystosowane do zasilania z sieci 230V 50Hz i powinno być zasilane z osobnego obwodu niskiego napięcia.  Uziemione gniazdo wtykowe musi posiadać zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym dobranym zgodnie z wymaganiami lokalnych norm i przepisów wg. parametrów podanych na tabliczce znamionowej. Parametry wyłącznika różnicowo-prądowego należy dobrać w zależności od wartości prądu, podanego na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenia wyposażone są w giętki przewód zasilający typu HO5VV-F (3x1,5mm², w tym żyła ochronna). W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić jego wymianę przez specjalistę z serwisu technicznego, lub przez wykwalifikowaną osobę z odpowiednimi uprawnieniami

Urządzenia wyposażone są w zacisk do przyłączenia zewnętrznych żył wyrównawczych oznaczony symbolem . Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość wykonania i skuteczność działania połączeń wyrównawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41

Uruchomienie urządzenia, może nastąpić tylko po potwierdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wynikami z pomiarów, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po stwierdzeniu, że instalacja elektryczna spełnia ww. wymagania, można do niej przyłączyć urządzenie. Przyłącza dokonujemy poprzez włożenie wtyczki przewodu przyłączeniowego do gniazda wtykowego. Tak przygotowane urządzenie jest gotowe do pracy.

Ponieważ w trakcie transportu urządzenie mogło być odchylane od pionu o kąt większy niż 30, przed przyłączeniem urządzenia do sieci należy odczekać około 34 godzin. W przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie agregatu skraplającego.

# EKSPLOATACJA

Temperatura chłodzonej przestrzeni i cykl pracy agregatu mogą ulegać wahaniom. Zależą one od temperatury otoczenia, ilości włożonych świeżych produktów oraz napływu ciepła z zewnątrz. Dlatego należy unikać zbędnego otwierania drzwi oraz wkładania ciepłych artykułów żywnościowych o temperaturach znacznie przekraczających temperatury przechowywania. Może to, bowiem znacznie przedłużyć czas schładzania produktów.

Podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać zasady, aby maksymalny załadunek nie przekraczał wartości określonych w tabeli. Produkty należy tak ustawiać, aby umożliwić obieg powietrza przez chłodnicę.

Pierwsze zapełnienie przestrzeni chłodzonej należy dokonywać po uprzednim jej wychłodzeniu do temperatury pracy. Zasada ta powinna być także przestrzegana po dłuższej przerwie w eksploatacji.

Co pewien okres czasu zaleca się przerwę w eksploatacji urządzenia celem oczyszczenia jego wnętrza, naturalnego odszronienia parownika, oczyszczenia skraplacza agregatu oraz sprawdzenia stanu uszczelek drzwi. W urządzeniach mroźniczych przed przymarzaniem uszczelki chroni przylgnia podgrzewana grzałką elektryczną.

Ewentualna wymiana uszczelki polega na jej wyjęciu i wciśnięciu nowej w rowek profila.

Przed dokonaniem w/w czynności należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym oraz wyjąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieciowego.

Obowiązkowo, przynajmniej raz na 4 tygodnie należy czyścić skraplacz agregatu. Czynność tą należy wykonywać miękką szczotką lub odkurzaczem.

Urządzenie co 4 tygodnie przypomina o obowiązku czyszczenia skraplacza. Aby wyłączyć alarm CL należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 1b lub 2a, po wcześniejszym oczyszczeniu skraplacza.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody. Za uszkodzenie agregatu skraplającego powstałe w wyniku nieprzestrzegania czystości skraplacza producent nie ponosi odpowiedzialności!

Zaszronienie parownika jest likwidowane automatycznie. Jeżeli zachodzi potrzeba dodatkowego rozmrożenia  parownika z powodu trudnych warunków pracy (częste otwieranie drzwi, duża wilgotność powietrza) należy wcisnąć przycisk rozmrażania ręcznego (patrz załącznik 2a). Najczęstszą przyczyną nadmiernego oblodzenia parownika, jest nie przestrzeganie procedury wstępnego schłodzenia produktu, przed przeniesieniem go do urządzenia mroźniczego.

Wszystkie nastawy sterownika konieczne do normalnego funkcjonowania urządzenia są wprowadzone przez producenta.

Absolutnie niedozwolone jest ingerowanie w parametry systemowe sterownika, gdyż może to spowodować bardzo poważne konsekwencje włącznie ze zniszczeniem towaru i urządzenia chłodniczego. W razie wystąpienia awarii, należy przechowywany w urządzeniu towar zabezpieczyć przed zniszczeniem. Firma Dora-Metal nie ponosi odpowiedzialności za towar zniszczony w wyniku awarii urządzenia.

Urządzenia wyposażone są w automatyczny system odparowania skroplin. Skropliny spływają do zbiornika znajdującego się na tyle szafy i są odparowywane gorącymi parami w rurze tłocznej sprężarki lub przy pomocy grzałki elektrycznej.

# WYMIANA ŚWIETLÓWKI (oświetlenie opcjonalne)

- Odkręcić blachę maskującą lampę

- Zdjąć klosz lampy

- Wymienić świetlówkę

- Założyć klosz lampy i przykręcić blachę maskującą

# TRANSPORT

Producent wysyła urządzenie na palecie zabezpieczone tekturowymi kątownikami oraz folią. W czasie transportu należy zabezpieczyć urządzenie przed przesuwaniem się.

Urządzenie należy transportować w pozycji pracy. Po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem (przed rozpakowaniem) należy sprawdzić czy podczas transportu nie powstały jakieś uszkodzenia. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić przewoźnikowi. W żadnym wypadku uszkodzone urządzenie nie może zostać zwrócone do jego producenta, bez powiadomienia, oraz bez wcześniej otrzymanej od niego pisemnej zgody.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za urządzenie, które uległo uszkodzeniu w czasie transportu.

# DANE TECHNICZNE

## Tabela 1. Szafy chłodnicze nierdzewne serii DM-

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 92115 | 92101 | 92103 | 92104 | 92116 | 92102 | 92109 |
| Głębokość | mm | 720 | 860 | 720 | 860 |
| Szerokość | mm | 640 | 700 | 1400 | 640 | 700 | 1400 |
| Wysokość | mm | 2000 |
| Ilość drzwi | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Rodzaj drzwi |  | Pełne | Przeszklone |
| Pojemność (brutto) | litr | 500 | 700 | 1400 | 500 | 700 | 1400 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 100 | 150 | 300 | 100 | 150 | 300 |
| Powierzchnia półki | m2 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,35 |
| Liczba półek | szt. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Max. obciążenie półki | kg | 30 |
| Obieg powietrza |  | Wymuszony (wentylatorowy) |
| Temperatura wnętrza | O C | -2...+10 | +2...+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Moc urządzenia |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ agregatu |  |  |

## Tabela 2. Szafy chłodnicze nierdzewne serii DM- oraz szafy bankietowe DM-S-

| Dane | Szafy chłodnicze nierdzewne | Szafy bankietowe |
| --- | --- | --- |
|  | 92112 | 92113 | 92114 | 94081 | 94082 |
| Głębokość | mm | 860 | 840 |
| Szerokość | mm | 700 | 1400 | 700 | 1440 | 790 |
| Wysokość | mm | 2000 | 1890 |
| Ilość drzwi | szt. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Rodzaj drzwi |  | Pełne |
| Pojemność (brutto) | litr | 700 | 1400 | 700 | 2 x 500 | 500 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 |
| Powierzchnia półki | m2 | 0,35 |
| Liczba poziomów | szt. | 10 | 20 | 4 | 2x10 | 10 |
| Max. obciążenie półki | kg | 30 |
| Obieg powietrza |  | Wymuszony (wentylatorowy) |
| Temperatura wnętrza | O C | +2...+10 | -4...+6 | -2...+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Moc urządzenia |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ agregatu |  |  |

## Tabela 3. Szafy chłodnicze zapleczowe Al/Zn serii DM-

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 93115 | 93101 | 93116 | 93102 | 93103 | 93104 |
| Głębokość | mm | 720 | 860 | 720 | 860 |
| Szerokość | mm | 640 | 700 | 640 | 700 | 1400 |
| Wysokość | mm | 2000 |
| Ilość drzwi | szt. | 1 | 2 |
| Rodzaj drzwi |  | Pełne | Przeszklone | Pełne |
| Pojemność (brutto) | litr | 500 | 700 | 500 | 700 | 1400 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 100 | 150 | 100 | 150 | 300 |
| Powierzchnia półki | m2 | 0,24 | 0,35 | 0,24 | 0,35 |
| Liczba półek | szt. | 4 | 8 |
| Max. obciążenie półki | kg | 30 |
| Obieg powietrza |  | Wymuszony (wentylatorowy) |
| Temperatura wnętrza | O C | -2...+ 10 | +2...+ 10 | -2...+10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Moc urządzenia |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ agregatu |  |  |

## Tabela 4. Szafy chłodnicze malowane serii DM-

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 92215 | 92216 | 92201 | 92202 | 92204 | 92205 |
| Głębokość | mm | 720 | 860 |
| Szerokość | mm | 640 | 700 | 1400 |
| Wysokość | mm | 2000 |
| Ilość drzwi | szt. | 1 | 2 |
| Rodzaj drzwi |  | Pełne | Przeszkllone | Pełne | Przeszklll. | Pełne | Przeszkl |
| Pojemność (brutto) | litr | 500 | 700 | 1400 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 100 | 150 | 300 |
| Powierzchnia półki | m2 | 0,25 | 0,35 |
| Max. obciążenie półki | kg | 30 |
| Liczba półek | szt. | 4 | 8 |
| Obieg powietrza |  | Grawitacyjny |
| Temperatura wnętrza | O C | +2 ÷ +10 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Moc urządzenia |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ agregatu |  |  |

## Tabela 5. Szafy mroźnicze malowane serii DM-

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 93117 | 93107 | 93106 | 93108 |
| Głębokość | mm | 720 | 860 |
| Szerokość | mm | 640 | 700 | 1400 |
| Wysokość | mm | 2000 |
| Ilość drzwi | szt. | 1 | 2 |
| Rodzaj drzwi |  | Pełne |
| Pojemność (brutto) | litr | 500 | 700 |  | 1400 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 100 | 150 |  | 300 |
| Powierzchnia półki | m2 | 0,24 | 0,35 |  |  |
| Liczba półek | szt. | 4 | 8 |
| Max. obciążenie półki | kg | 30 |
| Włącznik drzwiowy |  | Tak + alarm dźwiękowy |
| Obieg powietrza |  | Wymuszony (wentylatorowy) |
| Temperatura wnętrza | O C | -18...-21 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Moc urządzenia |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ agregatu |  |  |

## Tabela 6. Szafy mroźnicze i chłodniczo-mroźnicze nierdzewne serii DM- i DM-S

| Dane | Numer katalogowy |
| --- | --- |
|  | 92117 | 92107 | 92106 | 92108 | 92110 | 92111 |
| Głębokość | mm | 720 | 860 |
| Szerokość | mm | 640 | 700 | 1400 | 700 | 1400 |
| Wysokość | mm | 2000 |
| Ilość drzwi | szt. | 1 | 2 |
| Rodzaj drzwi |  | Pełne |
| Pojemność (brutto) | litr | 500 | 700 | 1400 | 2 x 350 | 2 x 700 |
| Dopuszczalny załadunek | kg | 100 | 150 | 300 | 2 x 75 | 2 x 150 |
| Powierzchnia półki | m2 | 0,24 | 0,35 |
| Liczba półek | szt. | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Max. obciążenie półki | kg | 30 |
| Czujnik otwarcia drzwi |  | Tak + alarm drzwiowy | Tak |
| Obieg powietrza |  | Wymuszony (wentylatorowy) |
| Temperatura wnętrza | O C | -18...-21 | -2...+10 -18...-21 | -2...+10 -18...-21 |
| Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 |
| Moc urządzenia |  | Dane na tabliczce znamionowej |
| Rodzaj czynnika chłodniczego |  |  |
| Ilość czynnika chłodniczego |  |  |
| Klasa klimatyczna |  |  |
| Typ agregatu |  |  |

# TABLICZKA ZNAMIONOWA

DORA METAL Sp. z o.o. ul. Chodzieska 27 64-700 Czarnków Telefon +48 (067) 255 20 42 Faks +48 (067) 255 25 15 http://www.dora-metal.pl E-mail: info@dora-metal.pl serwis@dora-metal.pl serwis tel. 602 286 179

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być zmieniane przez DORA METAL bez powiadomienia użytkownika. Żadna część tego dokumentu nie może być reprodukowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie albo przez jakiekolwiek środki, bez pisemnego zezwolenia DORA METAL

Prawa autorskie © 2017 dla DORA METAL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

# Text boxes

Napięcie znamionowe

Częstotliwość prądu

Prąd znamionowy

Max moc oświetlenia

Moc układów grzejnych

Nr fabr/rok produkcji

Masa

Klasa klimatyczna

Typ agregatu

Czynnik chłodniczy

Nazwa i typ wyrobu

Miejsce na oznaczenie wyrobu

Dane dotyczące producenta

Zakres temperatury

Masa czynnika