# STEROWANIE PRACĄ URZĄDZENIA

STEROWNIK LAE

OBSŁUGA PODSTAWOWA

W zależności od wersji urządzenia chłodniczego, włączenie zasilania dokonujemy wyłącznikiem klawiszowym znajdującym się na panelu sterującym urządzenia bądź też naciskając przycisk  sterownika. Stan załączenia sygnalizowany jest pojawieniem się na wyświetlaczu sterownika wartości temperatury powietrza w komorze.

W celu zaprogramowania żądanej temperatury komory należy:

- Nacisnąć przycisk  na pół sekundy, aby wyświetlić nastawianą wartość.

- Przytrzymując przycisk , oraz korzystając z przycisków  i  ustawić wymaganą wartość parametru.

- Po zwolnieniu przycisku  zapisywana jest nowo zaprogramowana wartość.

.

Informacje dodatkowe

- Rozmrażanie (Odszranianie):

Podczas pracy urządzenia w regularnych odstępach czasu na wyświetlaczu pojawia się napis „DEF ” oznacza to, że urządzenie pracuje w trybie rozmrażania chłodnicy. Cykl rozmrażania oraz czas jego trwania, określa producent urządzenia i użytkownik nie ma wpływu na ten parametr. Jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego rozmrożenia chłodnicy, spowodowana trudnymi warunkami pracy urządzenia, należy nacisnąć przycisk przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się napis „DEF ”. Rozmrażanie zostanie zakończone automatycznie po czasie lub osiągnięciu temperatury zaprogramowanej przez producenta.

- Alarmy:

Znaczenie napisów mogących pojawić się na wyświetlaczu:

E1   	-  Uszkodzenie komorowego czujnika temperatury.

E2   	-  Uszkodzenie parownikowego czujnika temperatury.

DEF 	-  załączony cykl rozmrażania (patrz punkt Rozmrażanie)

DO    -  alarm otwartych drzwi

OFF   -   sterownik w trybie czuwania

CL     -  ostrzeżenie o przymusie czyszczenia skraplacza

HI      -  alarm wysokiej temperatury

LO     -  alarm niskiej temperatury

Uwaga!

Wyłączenie alarmu CL przypominającego o obowiązku czyszczenia skraplacza

(co 4 tygodnie):

- korzystając z przycisków  i  wybierz komunikat CND,

- naciśnij przycisk  aby wyświetlić wartość,

- przytrzymując przycisk , naciśnij przycisk .

Po tych czynnościach parametr CND się wyzeruje, a cykl ustawi się od początku.

O obowiązku czyszczenia skraplacza co 4 tygodnie przypomina także naklejka informacyjna na urządzeniu.

Przełączanie urządzenia w tryb ECO*

Istnieje możliwość szybkiej zmiany pracy urządzenia na  tryb ECO (przełączenie urządzenia na alternatywne nastawy). Tryb ECO funkcjonuje najefektywniej w przypadku odpowiednich warunków pracy urządzenia (tj. niska częstotliwość otwierania drzwi, wkładanie do komory produktów wstępnie schłodzonych lub zmrożonych). W takich warunkach, funkcja ECO pozwala na zaoszczędzenie części energii względem pracy przy podstawowych nastawach.

Przełączenie pomiędzy trybem standardowym, a trybem ECO następuje poprzez przytrzymanie przycisku   przez 2 sekundy. Aktywacja trybu ECO jest sygnalizowana zaświeceniem się odpowiedniej kontrolki na ekranie sterownika.

* Tryb ECO dostępny w zależności od zastosowanego sterownika

# SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

# (LADY I STOŁY CHŁODNICZE, PODSTAWA CHŁODNICZA) z agregatem

| Legenda: 1. Wyłącznik 2. Sterownik 3. Czujnik parownikowy 4. Czujnik komorowy 5. Agregat skraplający 6. Chłodnica 7. Oświetlenie (opcjonalne) | Kolorystyka przewodów: BN - brązowy BU - niebieski GNYE - żółto-zielony |
| --- | --- |

# SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

# (LADY I STOŁY CHŁODNICZE, PODSTAWA CHŁODNICZA)bez agregatu

| Legenda: 1. Wyłącznik 2. Sterownik 3. Czujnik parownikowy 4. Czujnik komorowy 5. Elektrozawór 6. Chłodnica 7. Oświetlenie (opcjonalne) | Kolorystyka przewodów: BN - brązowy BU - niebieski GNYE - żółto-zielony |
| --- | --- |

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

# (SZAFY CHŁODNICZE) z agregatem

| Legenda: 1. Wyłącznik 2. Sterownik 3. Agregat skraplający 4. Chłodnica 5. Oświetlenie (opcjonalne) 6. Czujnik parownikowy 7. Czujnik komorowy 8. Grzałka odparowania skroplin 9. Wyłącznik drzwiowy | Kolorystyka przewodów: BN - brązowy BU - niebieski GNYE - żółto-zielony |
| --- | --- |

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

# (SZAFY CHŁODNICZE) bez agregatu

| Legenda: 1. Wyłącznik 2. Sterownik 3. Elektrozawór 4. Chłodnica 5. Oświetlenie (opcjonalne) 6. Czujnik parownikowy 7. Czujnik komorowy 8. Grzałka odparowania skroplin 9. Wyłącznik drzwiowy | Kolorystyka przewodów: BN - brązowy BU - niebieski GNYE - żółto-zielony |
| --- | --- |

# SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

# (NADSTAWKI, PŁYTY I WANNY CHŁODNICZE)

| Legenda: 1. Wyłącznik 2. Sterownik 3. Agregat skraplający 4. Czujnik komorowy 5. Czujnik parownikowy | Kolorystyka przewodów: BN - brązowy BU - niebieski GNYE - żółto-zielony |
| --- | --- |